Габаритные и монтажные размеры котлов модельного ряда Куппер Про (2018)

Наименование	Куппер / ПРО 22 (2018)	Куппер ПРО 28 (2018)	Куппер ПРО 36 (2018)	Куппер ПРО 42 (2018)
Высота котла (A), мм	868	922	922	958
Ширина котла (B/B1), мм	408/513	408/513	438/543	465/575
Глубина котла (C/C1), мм	502/743	562/803	635/876	700/960
Глубина топки котла (C2), мм	435	495	555	625
Высота от колосника до теплообменника котла (С3), мм	244	250	259	258
Диаметр патрубка дымохода (D), мм	150	150	150	200
Расстояние от задней стенки котла до оси фланца подачи (E), мм	61	66	66	70
Высота подключения обратной линии (F), мм	114	114	114	130
Высота подключения подающей линии (G), мм	795	866	866	867
Расстояние между фланцами подачи и обратки (J), мм	248	307	367	432
Высота оси подключения дымохода (H), мм	716	786	786	790
Ширина топки котла, мм	310	310	340	370
Максимальная длина ТЭН, мм	350	350	380	410

Технические характеристики котлов модельного ряда «NovaTherm Prime»

Технические характеристики	Куппер / ПРО 22 (2018)	Куппер / ПРО 28 (2018)	Куппер / ПРО 36 (2018)	Куппер / ПРО 42 (2018)
Теплопроизводительность, кВт	22	28	36	42
Рабочее давление теплоносителя в котле, МПа (кгс/см2), не более	0,3 (3,0)
Площадь отапливаемых помещений с высотой потолков до 2,7метра, м2	120-220	150-280	220-360	250-420
Максимальная температура теплоносителя на выходе, ºС	95
Номинальная температура «оборотной воды» на входе в котел**, ºС	60-80
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода теплоносителя, дюйм	G 1 1/2"
Диаметр дымохода, мм	150			200
Мощность блока ТЭНов, кВт	3х2=6	3х3=9
Напряжение питания ТЭНов, В	220
Подключение блока ТЭНов к сети, В	220/380	380	380	380
Объем рубашки теплообменника, л	49	58	64	91
Объем топки, л	35	43	48	63
Ориентировочная масса одной загрузки дров**, кг	7-15	8-19	9-22	12-28
Ориентировочная масса одной загрузки угля***, кг	17-30	21-35	24-38	31-50
Масса котла, не более	115	128	150	180
* - Рекомендуемая температура теплоносителя на обратке в котел. При понижении температуры происходит интенсивное образование конденсата на стенках котла и в следствии этого оседание сажи на поверхностях нагрева. При повышении температуры возникает опасность закипания теплоносителя в котле. / ** - зависит от влажности и размеров поленьев / *** - зависит от марки и фракции угля